V rámci osláv 50.výročia osamostatnenia sa Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej sme sa rozhodli spropagovať túto akciu rádioamatérskym vysielaním z priestorov školy pod špeciálnou značkou OM50SPSEKE.  K nápadu vysielať pod špeciálnou značkou, nás inšpirovala aj  skutočnosť, že mnoho bývalých absolventov priemyslovky sa stalo aktívnymi rádioamatérmi.

Za možnosť získania špeciálnej značky musíme poďakovať rádioklubu  OM3KTP a zvlášť  Marcelovi   Dérimu OM8DM za jeho ochotu. Po získaní značky sme počas prázdnin 2017 namontovali dlhodrátovú anténu (Multi-band end-fed, 42metrov ) zo strechy školy na priľahlú budovu. Anténa je napájané cez UNUN 1:64 a cez 15 metrový koaxiálny kábel RG213. Anténu, ako aj koaxiálny kábel poskytol OM3ZAS.

S prípravou na vysielanie súvisel aj návrh a zabezpečenie QSL lístkov. Lístky sa zakúpili u firmy ELLI QSL print. Taktiež sa založil účet na internete pre potvrdzovanie spojenia EQSL ako aj pre propagáciu na QRZ.com. O túto časť sa postaral OM8AND.

S vysielaním sa začalo od 1.9.2017. K dispozícií sme mali 40A zdroj a rádiostanice Yeasu FT-897 a ICOM IC-7300. Vysielalo sa zvyčajne od 3,5MHz až po 21MHz SSB. Vysielania sa zúčastnili aj žiaci z Rádioamatérskeho krúžku.

Našou snahou bolo "využiť"  všetkých 2000 QSL lístkov. Avšak urobiť také množstvo spojení v rámci voľných hodín mimo vyučovania (na vysielaní sa na začiatku podieľalo len niekoľko ľudí), sa ukázalo ako veľmi ťažké.  Preto sme s nadšením prijali ponuku absolventov priemyselnej školy - rádioamatérov, že nám s tým vypomôžu.

Dnes môžeme pokojne povedať, že sa akcia podarila. Nakoniec máme v logu 1952 spojní s 51 krajinami sveta. V tabuľkách je prehľad spojení rozdelených podľa druhu prevádzky resp. podľa rádioamatérskych pásiem.

| Pásmo (frekvencia) | Počet spojení |
| --- | --- |
| 2m (144MHz) | 41 |
| 10m (28 MHz) | 4 |
| 15m (21 MHz) | 2 |
| 17m (18 MHz) | 3 |
| 20m (14 MHz) | 381 |
| 30m (10 MHz) | 103 |
| 40m (7 MHz) | 522 |
| 80m (3.5MHz) | 900 |
| Typ prevádzky | Počet spojení |
| CW | 1254 |
| PSK | 420 |
| RTTY | 20 |
| SSB | 252 |

Mapa spojení - červenou farbou sú zvýraznené štáty s ktorými bolo nadviazané rádioamatérske spojenie

Takmer všetky spojenia boli potvrdené aj pekným papierovým QSL lístkom, s údajmi o spojení vytlačené na jednoduchej tlačiarni...video...

Samozrejme chceme veľmi pekne poďakovať aj rádioamatérom ktorý nám pomohli dosiahnuť tento úspech a to konkrétne:

- Stanovi Barónikovi, OM8AQ

- Lorantovi Hurbanovi OM3CFE

- Milanovi  Marčekovi,OM8MM

- Jozefovi Psotovi, OM3ZAS

- Ladislavovi Magyarovi, OM3GT

- Jaromírovi Fafejtovi, OM8ON

- Palovi Leškovi, OM3WBY

-Dušanovi Libovi, OM3WAK

a ďalším.

A tešíme sa už ďalšie spojenia nadviazané pri príležitosti 60. výročia SPŠ Košice.

Viac info na  http://spseke.sk/om50spseke/

Takto sme aspoň trošku zviditeľnili našu školu vo svete.

Peter Psota OM8AND a Miroslav Máthé